## Slide 1: FPGAs for DSP 4
Version 3.10/30/07
For Academic Use Only in Accordance with Licence-to-Use, see readme.pdf
CORDIC 算法
Return
DSPedia Home
Return
DSP Notes Menu

## Slide 2
THIS SLIDE IS BLANK

## Slide 3: 简介
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.1
目前的 FPGA 具有 许多 乘法器和加法器。然而各种各样的通信技术和 矩阵算法则需要三角函数、平方根等的运算。
如何在 FPGA 上执行这些运算 ?
可以使用查找表 , 或是迭代法
本节介绍了 CORDIC 算法; 这是一个 “ 移位相加” 算法, 允许计算不同的 三角函数 , 例如 :
  x2 + y2
  cos  tan  sin
  包括除法和对数函数在内的其它函数。

## Slide 4
Developed by:
Top
Notes:
关于 CORDIC 算法的细节问题，可参见下面的材料 :
R. Andraka. A survey of CORDIC algorithms for FPGA based computers. www.andraka.com/cordic.htm
The CORDIC Algorithms. www.ee.byu.edu/ee/class/ee621/Lectures/L22.PDF
CORDIC Tutorial. http://my.execpc.com/~geezer/embed/cordic.htm
M. J. Irwin. Computer Arithmetic. http://www.cse.psu.edu/~cg575/lectures/cse575-cordic.pdf
CORIDC 技术并不是什么新鲜的东西。事实上它可以追溯到 1957 年由 J. Volder 发表的一篇文章。在上个世纪 五十年代， 在大型实际的计算机中的实行移位相加受到了当时技术上的限制， 所以使用 CORDIC 变得非常必 要。到了七十年代，Hewlett Packard 和其他公司出产了手持计算器 , 许多计算器使用一个内部 CORDIC 单元来 计算所有的三角函数 ( 了解这件事的人们一定还记得，那时求一个角度的正切值需要延迟大约 1 秒中 )。
二十世纪八十年代，随着高速度乘法器与带有大存储量的通用处理器的出现， CORDIC 算法变得无关紧要了。 然而在二十一世纪的今天，对于 FPGA 来说，CORDIC 一定是在 DSP 应用中 ( 诸如 多输入多输出（MIMO）, 波束形成以及其他自适应系统 ) 计算三角函数的备选技术。

## Slide 5: 笛卡尔坐标平面旋转
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.2
在 xy 坐标平面上将点 (x1 y1  旋转  角度到点 x2 y2  的标准方法如 下所示 :
x2 = x1 cos  – y1 sin
y2 = x1 sin + y1 cos 
y2
y1

x2 x1
这被称为是平面旋转、向量旋转或者线性 ( 矩阵 ) 代数中的 Givens 旋 转。

## Slide 6
Developed by:
Top
Notes:
上面的方程组同样可写成矩阵向量形式 :
例如一个 90o 相移为 :
x2 y2
cos  – sin  x1
sin cos  y1
=
x2 y2
0 –1 x1
1 0 y1
–y1
x1
=
=
x1
y1
x1
x2
-y1

## Slide 7: 伪旋转
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.3
通过提出因数 cos ，方程可写成下面的形式 :
x2 = x1 cos  – y1 sin = cos x1 – y1 tan
y2 = x1 sin + y1 cos  = cos y1 + x1 tan 
如果去除 cos  项，我们得到 伪旋转 方程式 :
xˆ2
yˆ2
= cos x1 – y1 tan  = x1 – y1 tan 
= cos y1 + x1 tan  = y1 + x1 tan 
即旋转的角度是正确的，但是 x 与 y 的值增加 cos–1  倍 ( 由于 cos–1 
> 1，所以模值变大。
注意我们 并不能 通过适当的数学方法去除 cos  项 , 然而随后我们发现 去除 cos  项可以简化坐标平面旋转的计算操作。

## Slide 8
Developed by:
Top
Notes:
在 xy 坐标平面中 :

(x2, y2)
(x1, y1)
Rˆ
Pseudo-Rotation
xˆ1 xˆ2 
Rotation
R
ˆ
R
cos 
x 2 + y 2
cos 
R = ------------- = --------1------------1--
R = x 2 + y 2 = x 2 + y 2
1 1 2 2
因此经过伪旋转之后，向量 R 的模值将增加 1  cos 倍。 向量旋转了正确的角度 , 但模值出现错误。

## Slide 9: CORDIC 方法
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.4
下面的表格指出用于 CORDIC 算法中每个迭代 (i) 的旋转角度 (精确到 9
位小数 ):
i | i (Degrees) | tan i = 2–i
0 | 45.0 | 1
1 | 26.555051177... | 0.5
2 | 14.036243467... | 0.25
3 | 7.125016348... | 0.125
4 | 3.576334374... | 0.0625
CORDIC 方法的核心是 ( 伪 ) 旋转角度 ，其中 tani = 2-i。故方程为 :
xˆ2
yˆ2
–i
= x1 – y1 tan  = x1 – y12
–i
= y1 + x1 tan  = y1 + x12

## Slide 10: Notes:
Developed by:
Top
在这里，我们把变换改成了迭代算法。我们将各种可能的旋转角度加 以限制，使得对任意角度  的旋转能够通 过一系列连续小角度的旋转迭代 i 来完成。旋转角度遵循法则 : tan i = 2–i ，遵循这样的法则，乘以正切项变 成了移位操作。
前几次迭代的形式为 :
第 1 次迭代 : 旋转 45o; 第 2 次迭代 : 旋转 26.6o, 第 3 次迭代 : 旋转 14o 等。
很显然，每次旋转的方向都影响到最终要旋转的累积角度。在 –99.7    99.7 的范围内的任意角度都可以旋 转。满足法则的所有角度的总和 tani = 2–i 为 99.7。对于该范围之外的角度， 可使用三角恒等式转化成该范 围内的角度。当然，角分辨率的数据位数与最终的精度有关。
tan Angle,  cos
i
1 1
2 0.5
3 0.25
4 0.125
5 0.0625
6 0.03125
7 0.015625
8 0.0078125
9 0.00390625
10 0.001953125
11 0.000976563
12 0.000488281
13 0.000244141
45.0000000000
26.5650511771
14.0362434679
7.1250163489
3.5763343750
1.7899106082
0.8951737102
0.4476141709
0.2238105004
0.1119056771
0.0559528919
0.0279764526
0.0139882271
0.707106781
0.894427191
0.9701425
0.992277877
0.998052578
0.999512076
0.999877952
0.999969484
0.999992371
0.999998093
0.999999523
0.999999881
0.99999997
cos 45 x cos 26.5 x cos 14.03 x cos 7.125 ... x cos 0.0139 = 0.607252941
1  0607252941 = 1.6467602 。 因此，在 13 次旋转以后，为了标定伪旋转的幅度，要求乘以一个系数
1.64676024187。角分辨率的数据位数对最终的旋转精度非常关键。

## Slide 11: 角度累加器
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.5
· 前面所示的伪旋转现在可以表示为 （对每次迭代） :
xi + 1 = xi – d 2–iyi
i
yi + 1 = yi + d 2–ixi
i
在这里我们引入第三个方程，被称为角度累加器，用来在每次迭代过程 中追踪累加的旋转角度 :
(Angle Accumulator)
zi + 1 = zi – d i
i
where di = +/- 1
符号 di 是一个判决算子，用于确定旋转的方向。

## Slide 12: Notes: 在这里，我们把每次迭代的方程表示为 :
Developed by:
Top
xi + 1 = xi – d 2–iyi
i
yi + 1 = yi + d 2–ixi
i
其中判决算子 di 决定旋转的方向是顺时针还是逆时针。di 的值取决于下面将要讨论的 操作模式 。 这里我们引入了名为 角度累加器 的第三个等式，用于追踪每次迭代中旋转的角度的叠加 :
zi + 1 = zi – d i
i
上述三个方程式为圆周坐标系中用于角度旋转的 CORDIC 算法的表达式。在本章的后续部分中我们还将看到
CORDIC 算法被用于其它的坐标系，通过使用这些坐标系可以执行更大范围的函数计算。

## Slide 13: 移位 - 加法算法
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.6
因此 , 原始的算法现在已经被减化为使用向量的伪旋转来表示的迭代 移 位 - 相加 算法 :
xi + 1 = xi – d 2–iyi
i
yi + 1 = yi + d 2–ixi
i
zi + 1 = zi – d i
i
因此每个迭代需要 :
  2 次移位
  1 次查找表 (i 值 )
  3 次加法

## Slide 14
Notes:
Developed by:
Top
前面提到的去除 cos  项的原因是显而易见的。当将该项去除时， 转换公式已经被简化为伪旋转的迭代移位相 加计算。
CORDIC 硬件 :
Shift
Shift
Lookup Table
+
-
+
-
+
-
x Register
y Register
z Register
Iteration Counter
Initial x
Initial y
Initial z
di Control
Mux Control

## Slide 15: 伸缩因子
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.7
然而如果迭代次数可知，则我们可以预先计算 伸缩因子 Kn。
同样 , 1/Kn 也可被预先计算以得到 x(n) 和 y(n) 的真值。
伸缩因子是伪旋转的副产物。
当简化算法以允许伪旋转时，cos 项被忽略。
这样，输出 x(n), y(n) 被伸缩 Kn 倍，其中 :
n

n

1 + 2–2i

n
K =
1   cosi =

## Slide 16: Notes:
Developed by:
Top
然而， 如果我们已知了将被执行的迭代次数， 我们便可以预先计算出 1/Kn 的值， 并通过将 1/Kn 与 x(n) 和 y(n)
相乘来校正 x(n) 和 y(n) 的最终值。
为了简化 Givens 旋转，我们去除了 cos 项以执行伪旋转。然而，该简化引发了负面效应。输出值 x(n) 和 y(n)
被乘以一个因子 Kn ，该因子被称为伸缩因子，这里:
n 
n
i 2 i
⎛ ⎞
⎝ ⎠
n

⎠
⎛
⎝
1 + 2–2i⎞

n
K =
1   cos  =
1 + tan  =
Kn  1.6476 as n   1  Kn  0.6073 as n   n = number of iterations

## Slide 17
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
旋转模式 |  | To 4.8
CORDIC 方法有两种操作模式 ; |  | 
工作模式决定了控制算子 di 的条件 ; 在旋转模式中选择 : di = sign(z(i))  z(i)  |  | 0;
n 次迭代后我们得到 : |  | 
p
通过设置 x(0) = 1/Kn 和 y(0) = 0 可以计算 cos z(0) 和 sin z(0)。
xn = K x0 cos z0 – y0 sin z0
n
yn = K y0 cos z0 + x0 sin z0
n
zn = 0

## Slide 18: Notes: 旋转模式中，判决算子 di 满足下面条件 :
Developed by:
Top
i
di = signz 
因此，我们输入 x(0) 和 z(0) (y(0) = 0)，然后通过迭代使 z(0) 取值趋近于 0。 例如 : 当 z(0) = 30o 时，计算 sin z(0), cos z(0)
i | di | (i) | z(i) | y(i) | x(i)
0 | +1 | 45 | +30 | 0 | 0.6073
1 | -1 | 26.6 | -15 | 0.6073 | 0.6073
2 | +1 | 14 | +11.6 | 0.3036 | 0.9109
3 | -1 | 7.1 | -2.4 | 0.5313 | 0.8350
4 | +1 | 3.6 | +4.7 | 0.4270 | 0.9014
5 | +1 | 1.8 | +1.1 | 0.4833 | 0.8747
6 | -1 | 0.9 | -0.7 | 0.5106 | 0.8596
7 | +1 | 0.4 | +0.2 | 0.4972 | 0.8676
8 | -1 | 0.2 | -0.2 | 0.5040 | 0.8637
9 | +1 | 0.1 | +0 | 0.5006 | 0.8657
x(0)
Start
(0)
z =30
o
First 3 pseudo-rotations
End
0
-26.60 +14
+450

## Slide 19: 向量模式
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.9
通过设定 x(0) = 1 和 z(0) = 0 来计算 tan-1 y(0)。
在向量模式中选择 : di = -sign(x(i)y(i))  y(i)  0
经过 n 次迭代后 :
n⎝
⎠
x02 + y02⎞
xn = K ⎛
yn = 0
n
0
⎝ x0⎠
⎜ --------⎟
–1⎛ y0⎞
z = z + tan

## Slide 20: Notes: 向量模式中，判决算子 di 满足下面条件 :
Developed by:
Top
i i
di = –signx y 
因此 , 我们输入 x(0) 和 y(0) (z(0) = 0)，并通过迭代使 y(0) 取值趋近于 0。 例如 : 当 y(0) = 2 并且 x(0) = 1 时，计算 tan-1 (y(0)/ x(0))
i | z(i) | i | y(i)
0 | 0 | 45 | 2
1 | 45 | 26.6 | 1
2 | 71.6 | 14 | -0.5
3 | 57.6 | 7.1 | 0.375
4 | 64.7 | 3.6 | -0.078
5 | 61.1 | 1.8 | 0.151
6 | 62.9 | 0.9 | 0.039
7 | 63.8 | 0.4 | -0.019
8 | 63.4 | 0.2 | 0.009
Start
End
-450
-26.60
x0=1
y0=2
+140
First 3 pseudo-rotations

## Slide 21: 圆坐标系
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.10
目前我们仅涉及了圆坐标系中的伪旋转。
因此 , 下面的函数可被计算 :
然而 , 如果使用其它的坐标系，可以计算更多的函数。
Coordinate System | Rotation Mode z(i) 0; di = sign (z(i)) |  |  | Vectoring Mode y(i) 0; di = -sign(x(i)y(i)) | 
 | x |  | K(x.cos z - y.sin z) | x y CORDIC z For tan-1 y, set x = 1, z = 0 | K(x2+y2)1/2 0 z + tan-1(y/x)
Circular | y z | CORDIC | K(y.cos z + x.sin z) 0 |  | 
 | For cos z & sin z, |  |  |  | 
 | set x = 1/K, y = 0 |  |  |  | 

## Slide 22
Developed by:
Top
Notes:
使用圆周坐标系中的旋转，可被计算的函数的数目受到了限制。
然而 , 我们将会看到，通过考虑其它坐标系中的旋转，我们可以直接计算更多的函数，如乘法和除法，进而间接 计算更多的其它函数。

Pseudo-Rotation
Circular Rotation

## Slide 23: 其它的坐标系
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.11
线性坐标系
双曲线坐标系
Linear Rotations
Hyperbolic Rotations

## Slide 24: Notes:
Developed by:
Top
使用其它坐标系的 CORDIC 算法的优点是可以计算更多的函数， 而缺点则是系统将变得更加复杂。 当把 CORDIC 算法用于线性或双曲坐标系时， 在圆周坐标系中的旋转角度集将不再有效。所以， 这些系统应使用其 它的两种旋转角度集。
我们会发现，可以推导出可在 3 个坐标系中表示 CORDIC 方程的通用公式。这意味着在方程式中引入两个新变 量。其中一个新变量 (e(i)) 代表了适当的坐标系中用于表示旋转的角度集。

## Slide 25: 通用的 CORDIC 方程
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.12
圆周旋转 :
线性旋转 :
双曲线旋转 :
CORDIC 方程可被归纳到包括其它两个坐标系在内的三个坐标系中 :
xi + 1 = xi – d 2–iyi
i
yi + 1 = yi + d 2–ixi
i
zi + 1 = zi – d ei
i
 = 1 ei = tan–12–i
 = 0 ei = 2–i
 = –1 ei = tanh–12–i

## Slide 26
Notes:
Developed by:
Top

## Slide 27: CORDIC 函数总结
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.13
 | Rotation Mode: di=sign(z(i)); z(i) 0 | Vectoring Mode: di=-sign(x(i)y(i)); y(i) 0
Circular    e(i) = tan-12-i | C K(x.cos z - y.sin z) O R K(y.cos z + x.sin z) D I 0 C For cos z & sin z, set x = 1/K, y = 0 | x C K(x2 + y2)1/2 O R 0 D I z + tan-1(y/x) C For tan-1 y, set x = 1, z = 0
Linear    e(i ) = 2-i | C x O R y + (x.z) D I 0 C For multiplication, set y = 0 | C x O R 0 D I z + (y/x) C For division, set z = 0
Hyperbolic    e(i) = tanh-12-i | C K*(x.cosh z - y.sinh z) O R K*(y.cosh z + x.sinh z) D I 0 C For cosh z & sinh z, set x = 1/K*, y = 0 | x C K*(x2 - y2)1/2 O R 0 D I z + tanh-1(y/x) C For tanh-1y, set x = 1, z = 0

## Slide 28: Notes:
Developed by:
Top
当把 CORDIC 算法用于双曲旋转时，伸缩因子 K 与圆周旋转的因子有所不同。
双曲伸缩因子，记为 K*，使用下列方程计算 :
K
⎝ ⎠
⎛
1 – 2–2i⎞
n 
 =
n
Kn  0.82816 as n  
1  Kn  1.20750 as n  
n = number of iterations

## Slide 29: 其它的函数
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.14
尽管 CORDIC 算法仅能够直接计算少量的函数， 但更多的函数可以通 过间接的方法来获得 :
cos z
tan z = ------------
tan
sin z –1 1 – w2
w
w = tan–1 --------------------
cosh z
tanh z = --s---i-n---h----z---
sin–1w = tan–1 ---------w-----------
w + 1
ln w = 2tanh–1 -w------–----1--
1 – w2
cosh–1w = lnw + 1 – w2 
ez
= sinh z + cosh z
wt = et ln w
w = w + 1  42 – w – 1  42
1 + w2 
sinh–1w = lnw +

## Slide 30
Developed by:
Top
Notes:
我们可以间接使用 CORDIC 算法来间接计算许多函数。
例如 : 计算 tan z
首先 , 在圆周旋转模式中使用 CORDIC 算法来直接计算 cos z 和 sin z。
其次 , 将这些值回馈到系统中，使用线性矢量模式，并用前者除以后者，将得到 tan z。

## Slide 31: 精度 & 收敛性
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.15
在三角函数中，k 位的精度要求 k 次迭代。
使用 -99.7  z  99.7 范围内角度，圆周和线性 CORDIC 一定收敛
  对于该范围之外的角度，需要使用标准三角恒等式。
使用双曲 CORDIC 时，单元的旋转不一定收敛 :
  如果重复某些迭代，CORDIC 将收敛 ;
  i = 4, 13, 40,......, k, 3k+1,...

## Slide 32
Notes:
Developed by:
Top

## Slide 33: FPGA 实现
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.16
理想 CORDIC 架构取决于具体应用中 速率 与 面积 的权衡。
可以将 CORDIC 方程直接翻译成迭代型的位并行设计，然而 :
  位并行变量移位器不能很好地映射到 FPGA 中 ;
  需要若干个 FPGA 单元。导致设计规模变大而设计时间变长。
我们将要考虑一个位 - 串行解决方案来说明 :
  最小面积的架构 ;
  变量移位寄存器的实现。

## Slide 34
Notes:
Developed by:
Top

## Slide 35: 迭代型位 - 串行设计
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.17
Serial
+/-
Serial
+/-
Serial
+/-
Serial ROM
x(n)
y(n)
z(n)
x(0)
y(0)
z(0)
x shift register
y shift register
z shift register
tap select

## Slide 36
Notes:
Developed by:
Top
1
0
1 1
0 1
0
1
该设计包括 3 个位串行加法器/减法器、3 个移位寄存器以及一个串行 ROM (存放旋转角度)。同时需要 2 个复用 器以实现可变位移器。本设计中每个移位寄存器必须具有与字宽相等的长度。因此每次迭代都需要将该逻辑电 路运行 w 次 ( 其中 w = 字宽度 )。
首先通过将初值 x(0), y(0) 和 z(0) 装入相关的移位寄存器中来运行。因此，数据通过加法器 / 减法器右移并被返回 到移位寄存器的左端。变量移位器通过 2 个复用器来实现。在每个迭代的初始阶段， 两个复用器均被设置为从 移位寄存器中读取合适的抽头数据。来自每个复用器的数据被传送到了合适的加法器 / 减法器。在每次迭代的开 始， x, y 和 z 寄存器的符号被读出以便将加法器／加法器设置到正确的操作模式。在最后一次迭代过程中， 结 果可直接从加法器 / 减法器中读取。
下图说明了使用移位寄存器和复用器实现可变移位器。图中所示对储存在移位寄存器中的数据执行 2-3 的移位 操作。显然需要在每个迭代的初始就设定好多路复用器的选择线，这将能够控制需要移位的次数。
Shift Register
10110101
10110 +
select

## Slide 37: 使用 CORDIC 计算向量幅度
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.18
本节将讨论计算向量幅度时 CORDIC 算法的准确性。 特别要说明以下 几点 :
  如何使用 CORDIC 来计算 x2 + y2 。
  该计算过程中存在的误差。
  选择正确的参数来获得希望的精度。
  与直接方法相比，这种设计有何特色 ?

## Slide 38: Notes:
Developed by:
Top
关于 CORDIC 算法的基础以及细节问题，可参见下面的材料 :
R. Andraka. A survey of CORDIC algorithms for FPGA based computers. www.andraka.com/cordic.htm
The CORDIC Algorithms. www.ee.byu.edu/ee/class/ee621/Lectures/L22.PDF
CORDIC Tutorial. http://my.execpc.com/~geezer/embed/cordic.htm
M. J. Irwin. Computer Arithmetic. http://www.cse.psu.edu/~cg575/lectures/cse575-cordic.pdf

## Slide 39: 应用
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.19
为什么使用 CORDIC 来计算向量幅度 ?
许多自适应 DSP 应用中使用了 QR- 算法。
该算法的一部分需要执行 Givens 旋转 :
xnew = x cos  – y sin
ynew = x sin + y cos 
为了执行 Givens 旋转 , 需要计算 cos 与 sin 。可用下面方式求得 :
cos  = ----------x----------- sin = ----------y-----------
x2 + y2 x2 + y2
因此这是一种需要计算向量幅度的应用例子。

## Slide 40
Notes:
Developed by:
Top

## Slide 41: 向量幅度计算
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.20
为计算向量的幅度，必须同时使用圆周坐标系与向量模式 :
‘K’ 的值为标度因子，它可通过对结果乘 1/K 来去除。
Coordinate System | Rotation Mode z(i) 0; di = sign (z(i)) |  |  | Vectoring Mode y(i) 0; di = -sign(x(i)y(i)) | 
 | x |  | K(x.cos z - y.sin z) | x y CORDIC z For tan-1 z, set x = 1, z = 0 | K(x2+y2)1/2 0 z + tan-1(y/x)
Circular | y z | CORDIC | K(y.cos z + x.sin z) 0 |  | 
 | For cos z & sin z, |  |  |  | 
 | set x = 1/K, y = 0 |  |  |  | 

## Slide 42: Notes:
Developed by:
Top
为了使用 CORDIC 计算一个向量的幅度，必须要同时使用圆周旋转和向量模式。x 输出将产生如下的结果 :
x = K x2 + y2
很明显标度因子 K 必须被去除。这可以通过 把 x 与 1/K 相乘来实现。K 值取决于迭代的次数。迭代次数是事先 知道的，因此，可以根据下面的等式计算 :
n – 1
 1 + 2–2i
i = 0
n – 1
Kn =  ki =
i = 0

## Slide 43: 简化方程组
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.21
CORDIC 方程组被归纳为 :
xi + 1 = xi – d 2–iyi
i
yi + 1 = yi + d 2–ixi
i
zi + 1 = zi – d ei
i
向量的模值计算可简化为 :
xi + 1 = xi – d 2–iyi
i
yi + 1 = yi + d 2–ixi
i
当计算向量模值时， 角度累加器可以被忽略。 而且对于圆周坐标系，
 = 1。

## Slide 44: Notes: 通用 CORDIC 方程是 :
Developed by:
Top
xi + 1 = xi – d 2–iyi
i
yi + 1 = yi + d 2–ixi
i
zi + 1 = zi – d ei
i
其中 ,
圆周旋转 :  = 1 ei = tan–12–i
线性旋转 :  = 0 ei = 2–i
双曲线旋转 :  = –1 ei = tanh–12–i
i
当使用向量模式时， d = –signxiyi。x 方程用于计算向量的模值，并且 x 方程仅取决于 y 方程。因此，z
方程 （角度累加器）可以被忽略。只余下 :
xi + 1 = xi – d 2–iyi
i
yi + 1 = yi + d 2–ixi
i

## Slide 45: 所需硬件
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.22
实现 单次迭代 所需的硬件如下图所示 :
Shift
XOR
x(i+1)
y(i+1)

## Slide 46: Notes:
Developed by:
Top
实现 CORDIC 算法的一种方法是把它展开，并且每次迭代都在其自己的专用硬件中执行。下图所示为两次迭 代。
有下列行为 :
产生正确的 di 行为的基本要求是把 x 和 y 的最高有效位作为 XOR 门的输入。注意当 x 方程执行加法时，y 方程 必定执行减法，反之亦然。因此 , XOR 信号必须通过一个 NOT 门取反，从而达到正确控制加法器 / 减法器的目
的。
x | y | di
+ve | +ve | -ve
+ve | -ve | +ve
-ve | +ve | +ve
-ve | -ve | -ve
i
我们可以很容易地解释 XOR 门和 NOT 门的使用。判决算子根据 d = –signxiyi 执行相应的操作。因此它

## Slide 47: 多少个迭代 ?
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.23
一次单独的 CORDIC 迭代所需要的硬件是足够简单的。
然而 , 为了获得所希望的准度，需要回答以下两个问题:
  需要多少次迭代 ?
  需要多宽的数据路径 ?
Yu Hen Hu ( 如注释所示 ) 开发了一种算法，该算法可以解决 CORDIC
迭代中基于总量化误差 (OQE) 的问题。
一旦确定了 OQE，即可计算有效小数位的数目。

## Slide 48: Notes:
Developed by:
Top
Y. H. Hu, “The Quantization Effects of the CORDIC Algorithm”, in IEEE Trans. On Signal Processing, Vol 40, No 4, April 1992

## Slide 49: 确定 OQE
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.24
Yu Hen Hu 提出 OQE 由两种误差组成 :
  近似误差 - CORDIC 旋转角度存在有限个基本角度量化所带来 的量化误差。
  舍入误差 - 取决于实际实现中使用的有限精确度的代数运算。
我们可根据下面的参数来定义上述两种误差 :
  迭代次数 (n)。
  数据路径中的小数位的位数 (b)。
  最大向量的模值  v0 。
OQE 是上述误差的总和。

## Slide 50
Notes:
Developed by:
Top

## Slide 51: 近似误差 (i)
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.25
使用向量模式时，我们的目标就是通过迭代使向量趋近 x 轴。
然而，有限次的旋转通常导致余下一个小角度  ，从而引起近似误差。
Rotated CORDIC Vector

CORDIC mag. before removing scaling
Approx. Error
CORDIC mag.
after removing scaling
True mag.

## Slide 52: Notes:
Developed by:
Top
下图说明了只执行 1 次迭代的例子。模值为 1 的向量在开始时的初始角度 60o。第一次迭代将向量旋转 45o，从 而导致了   15o 的角度量化误差。对于一次迭代，其伸缩因子 K 等于 :
上图对应的 x 方程的输出如下所示。
2
K1 =
0
 1 + 2–2i =
i = 0
60o
45o
  15o
因此，旋转向量的幅度现为 。x 方程给出的值为 2 cos 15o 。用这个值除以伸缩因子K，我们得到了真正的量化 幅度 cos 15o。
Start: mag = 1
Finish: mag =
2
1
cos 15o
2 cos 15o
xi + 1 = xi – d 2–iyi = cos 60o + sin 60o =
i

## Slide 53: 近似误差 (ii)
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.26
为了计算近似误差的上界，必须现找出  的上界。
Yu Hen Hu 提出 :   an – 1 = atan 2– n + 1 。
其中 an – 1 为最终的旋转角度。
观察下图，显然近似误差为 :

v0
v0 cos
App. Err.
v0 – v0 cos  atan2– n + 1 
App. Err. =

## Slide 54
Notes:
Developed by:
Top

## Slide 55: 舍入误差
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.27
Yu Hen Hu 推导出的舍入误差为 :
其中 ,
同样，b = 数据路径中的小数位个数 , n = 迭代次数。
Kn
G--------------n----- + 1
Rounding Error = 2– b – 0.5
n – 1 n – 1
G n = 1 +   ki
j = 1 i = j
1 + 2–2i
n – 1

i = 0
n – 1
Kn =  ki =
i = 0

## Slide 56: Notes:
Developed by:
Top
如需进一步了解舍入误差，请查看 :
Y. H. Hu, “The Quantization Effects of the CORDIC Algorithm”, in IEEE Trans. On Signal Processing, Vol 40, No 4, April 1992

## Slide 57: 估算 d
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
eff
4.28
为了计算有效位的个数 deff, 必须首先计算 OQE。
前面已经提到了 OQE 的计算方法 :
OQE = Approximation Error + Rounding Error
因此有效位的个数为 :
deff = –log2OQE
这种方法求得的 deff 值依赖于所选择的 b 和 n 的值。
然而 , 我们希望先指定 deff，然后求出 b 和 n 的值。
因此, Yu Hen Hu 采用的方法是通过取不同组的 b 和 n，将计算出的 deff
值编制成表。通过查表找到所需的 deff, 其对应的 b 和 n 即为可知。

## Slide 58: Notes: 使用下面的等式可求得有效小数位的个数 :
Developed by:
Top
OQE | deff
 0.5 | 1
 0.25 | 2
 0.125 | 3
 0.0625 | 4
 0.03125 | 5
 0.015625 | 6
. | .
. | .
. | .
deff = –log2OQE
下表说明了一小部分 OQE 与 deff 值之间的联系。
并不是所有计算器都允许计算以 2 为底的对数运算。因此 , 可使用下面的运算来代替 :
log10OQE
log102
log2OQE = ----------------------------

## Slide 59: 预测与仿真
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.29
 | Predicted |  |  | Simulated |  | 
n / b | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10
3 | 5.09 | 5.31 | 5.43 | 5.32 | 5.71 | 5.80
4 | 6.03 | 6.59 | 6.98 | 6.22 | 6.88 | 7.34
5 | 6.28 | 7.13 | 7.88 | 6.52 | 7.56 | 8.27
6 | 6.21 | 7.17 | 8.10 | 6.55 | 7.11 | 8.12
7 | 6.06 | 7.05 | 8.04 | 6.42 | 7.29 | 8.29
8 | 5.92 | 6.91 | 7.91 | 6.33 | 7.29 | 8.31
9 | 5.78 | 6.78 | 7.78 | 6.00 | 7.00 | 8.00
使用 OQE 方程，我们可以计算出一个表，从而对一组 n 和 b，可以预 测出 deff 。
假如输入被限制在 0.5 的范围内，那么 v0 = 0.5。
使用 v0 的值，对 3  n  9 和 8  b  10 ，我们计算出下列的表格。 仿真值也同样在表格中列出。

## Slide 60: Notes:
Developed by:
Top
给定一个 deff , deff 表可被用来找出 n 和 b 的值。比如说我们希望计算带有 6 个小数位精度的向量幅度。通过查 下表，能够提供该精确度的最有效的结构是 n = 4, b = 8。当我们使用这组值设计 CORDIC 系统时，相对于浮点 设计，最坏情况下的所产生的误差小于 2-6。
 | Predicted |  |  | Simulated |  | 
n / b | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10
3 | 5.09 | 5.31 | 5.43 | 5.32 | 5.71 | 5.80
4 | 6.03 | 6.59 | 6.98 | 6.22 | 6.88 | 7.34
5 | 6.28 | 7.13 | 7.88 | 6.52 | 7.56 | 8.27
6 | 6.21 | 7.17 | 8.10 | 6.55 | 7.11 | 8.12
7 | 6.06 | 7.05 | 8.04 | 6.42 | 7.29 | 8.29
8 | 5.92 | 6.91 | 7.91 | 6.33 | 7.29 | 8.31
9 | 5.78 | 6.78 | 7.78 | 6.00 | 7.00 | 8.00

## Slide 61: CORDIC 整体设计
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.30
到目前为止，我们仅仅说明计算 1 次迭代所需的逻辑。
这里给出的完整设计的参数为 n = 3 和 b = 8。
1/K
Cell 1 Cell 2 Cell 3
<2,8> <2,8>
<2,8>
<2,8>
<2,8>
<1,8>
<1,6>
<1,8>
x input
y input
Converts x input to only positive values
该设计具有 5 个有效小数位的准确度。注意乘法器的输出是 <1,6> 而 不是 <1,5>。如果输出为 <1,5> 则有效小数位数目将下降到 4。

## Slide 62
Notes:
Developed by:
Top

## Slide 63: 等效的直接设计
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.31
问题是 , 两个设计哪个更高效 ?
使用直接的方法所产生的等效的设计可被用于计算 x2 + y2 。
<1,8>
<1,8>
<1,16>
<1,16>
<2,16>
<1,5>

## Slide 64: Notes:
Developed by:
Top
注意，直接设计使用了乘法器和加法器的全精度。这意味着对于 <1,8> 输入数据，加法器的输出是完全正确的
- 即不存在量化误差。因为数据进入平方根单元是全精度的，这意味着，假如采用浮点解决方案并把浮点输出截 断到相同的位数，那么该设计与浮点设计将具有完全相同的输出。故如果需要 5 个有效小数位， 输出也只有 5 位。在 CORDIC 系统中，情况并不是这样，而是从 6 个小数位的输出中得到 5 个有效小数位。

## Slide 65: 两个设计的比较 (i)
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.32
使用 Hardware Design Studio (HDS), 两个设计的 VHDL 将被自动生 成。
HDS CORDIC 原理图 :
HDS 直接方法的原理图 :
cell 1
cell 2 cell 3

## Slide 66: Notes:
Developed by:
Top
使用Hardware Design Studio (HDS), 两个设计的 VHDL 文件被自动生成。这些文件将被综合以比较设计的规格 和传输量。原理图说明了使用端口与连接来组成设计的 VHDL 文件。

## Slide 67: 如何比较两个设计 ? (ii)
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.33
使用 Synplify Pro 将两种进行综合，目标器件是 Xilinx xc2v8000。综合 结果如下 :
注意到同样可以使用 System Generator 创建一个等效的 CORDIC 设 计，并使用 ISE/XST 对设计进行综合。结果同样列于上表。
这样的比较稍微有一点不公正，因为使用直接方法的平方根模块是其实 际所需规模的两倍大。
对于平方根模块，即使 LUT 的数目被减半， 直接方法所使用的总的逻 辑电路仍然要多。
 | HDS CORDIC | HDS Direct | SysGen CORDIC
Slices | 65 | 73 | 103
LUTs | 99 | 125 | 172
18x18 Mults | 0 | 2 | 0
Speed (MHz) | >45 | >25 | >30

## Slide 68: Notes:
Developed by:
Top
表面看来， CORDIC 系统似乎使用了比直接方法少得多的资源，并且具有更高的吞吐量。然而在直接方法中， LUT 主要是由平方根单元使用的 , 它使用的资源比其实际所需大了两倍。因此，在直接方法中，LUT 的使用数目 实际上可以减半，来近似最小可能的设计。对于一个具有 63 个 LUT 的设计，它使用了 HDS CORDIC 系统中 LUT 的大约 60% ，它使用了 2 个 18x18 专用乘法器。如果乘法器使用 FPGA 上的逻辑电路来构成，那么直接方 法所用的 LUT 的数目要比任何一个 CORDIC 系统大得多。
为了比较 HDS 和 System Generator, 我们使用 System Generator 创建了一个等效的 CORDIC 系统。该系统如 下图所示 :
通过观察综合结果我们发现 HDS 在实现 CORDIC 设计时效果更好。

## Slide 69: 总结
August 2007, Version 3.8/21/07 For Academic Use Only. All Rights Reserved
Top
4.34
本章节介绍了 CORDIC 算法的理论。
我们使用 Givens 变换作为该算法的基础。
通过简化，我们将变换化简为一系列更小的伪旋转的连续迭代。
每个迭代都是由移位和加法组成。
作为伪旋转的结果，存在着一个负面效果，我们将其称之为伸缩因子。
操作模式和其它坐标系统的引入扩大了可计算函数的范围。
最后在 FPGA 上实现一个 CORDIC 内核。

## Slide 70
Notes:
Developed by:
Top